mgr Sylwester Piszczek

Instytut Geografii

UMK W Toruniu

ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH POD WZGLĘDEM ICH WYPOSAŻENIA INFRASTRUKTURALNEGO

W POWIECIE TORUŃSKIM

Spatial diversity of rural areas in respect of infrastructural endowment in Toruń district

Zarys treści. W artykule przedstawiono stan rozwoju elementów infrastruktury technicznej oraz jej przestrzenne zróżnicowanie w okresie 1995 - 2007 na obszarze powiatu toruńskiego. Do analizy przyjęto gminy wiejskie powiatu. W pracy ukazano stan wyposażenia obszarów w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W analizie wykorzystano m.in. następujące zmienne: długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wskaźnik gęstości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz długość sieci wodociągowej przypadająca na 1 km sieci kanalizacyjnej. Za pomocą wskaźnika Perkala określono poziom rozwoju infrastruktury poszczególnych gmin.

Słowa kluczowe: infrastruktura techniczna, obszary wiejskie, rozwój społeczno - gospodarczy.

Abstrakt. In this article the state of development of the elements of infrastructure and it is spatial diversity in Toruń district in the years 1995-2007 presented. The analysis refers to rural communieties of the district.  The condition of the equipment of the water supply and sewage networks is presented in the article. The analysis has been carried out on the basis of  variables as follows: the length of the water supply and sewage systems, the water supply and sewage systems, density indicator and the length of  the water supply system to one km of the sewage system. By means of Pearl Index  a level of infrastructure development of communities has been defined.

Key words: technical infrastructure, rural areas, socio - economic development.

Wstęp

Infrastruktura techniczna jest jednym z ważnych czynników ożywienia terenów wiejskich. Pełni ona rolę podstawowego warunku działalności gospodarczej. Poziom rozwoju infrastruktury decyduje o atrakcyjności regionu, warunkach życia i pracy, a w przypadku rolnictwa o efektywności produkcji rolniczej. Infrastruktura wpływa na przestrzenne rozmieszczenie działalności produkcyjnej. Jest równie ważnym składnikiem determinującym strukturę sieci osadniczej oraz elementem integracji ekonomicznej i społecznej w regionie, a także warunkiem efektywnej ochrony środowiska na wsi i w rolnictwie (Czerna - Grykiel, 2002).

Specyficzna rola infrastruktury wynika z jej charakterystycznych cech, a jej celem nie jest tworzenie dodatkowych wartości, lecz wspomaganie innych działów gospodarki narodowej w jej powiększaniu (Brzozowska, 2003).

Mimo iż infrastruktura pełni tak ważną rolę w gospodarce jej stan i wyposażenie na terenie kraju jest daleko niewystarczające. Szczególnie na terenach wiejskich zaległości w zainwestowaniu elementami infrastruktury są znaczące. Nasycenie siecią wodociągową, a zwłaszcza kanalizacyjną w okresie transformacji ustrojowej było wynikiem wieloletniej stagnacji w rozwoju tych elementów infrastruktury, zarówno w okresie powojennym, jak i bezpośrednio poprzedzającym transformację. Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych stanowiła wyraźny przełom w rozwoju wodociągów zbiorczych, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Niestety w ślad za tym nie następował rozwój sieci kanalizacji zbiorczych, co powodowało pogłębianie istniejących w kraju dysproporcji w zakresie zaopatrzenia w wodę, a kontrolowanym odprowadzaniem i unieszkodliwianiem ścieków (Kwapisz, 2002).

Cel i przedmiot badań

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie poziomu i skali nasycenia oraz przestrzennego zróżnicowania elementami infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich powiatu toruńskiego. Do analizy wykorzystano m.in. następujące parametry: długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wskaźnik gęstości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz długość sieci wodociągowej przypadająca na 1 km sieci kanalizacyjnej. Następnie za pomocą wskaźnika agregatowego Perkala przedstawiono obszary o wysokim, średnim i niskim stopniu nasycenia infrastrukturą techniczną. Zakres czasowy badań obejmuje dwa okresy, tj. 1995 i 2007 rok. 										Powiat toruński zajmuje powierzchnię ok. 1230 km², w tym 1223 km² zajmują tereny wiejskie. Jest on zlokalizowany w samym centrum województwa kujawsko-pomorskiego. Jego obszar znajduje się na terenie na trzech różnych pod względem geograficzno - historycznym regionach Polski. Są to Kujawy, Ziemia Dobrzyńska i Ziemia Chełmińska. W jego skład wchodzi osiem gmin wiejskich okalających centralnie położone miasto Toruń. Należą do nich: gmina Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Zawieś Wielka i Wielka Nieszawka (ryc. 1.)

Ryc. 1. Powiat toruński (opracowanie własne).

Toruń district.

Analiza i wyniki badań

Pierwszą zmienną, którą poddano analizie jest długość sieci wodociągowej. Otóż w 1995 roku w wodociąg sieciowy zaopatrzone były wszystkie badane jednostki. Ogólna długość sieci w powiecie toruńskim w 1995 roku wyniosła 910 km (tab.1.). W rozbiciu na gminy zróżnicowanie było dość duże, ponieważ najkrótszą sieć posiadała gmina Wielka Nieszawka (29 km), zaś najdłuższą gmina wiejska Chełmża (148 km).

Tab. 1. Sieć wodociągowa powiatu toruńskiego.

Watter supply system of Toruń district.

| Gminy | Długość sieci wodociągowej w km | Gęstość sieci wodociągowej w km/100km² | Dynamika długości sieci |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1995 | 2007 | 1995 | 2007 | 1995=100 |
| Chełmża | 148 | 278 | 82,7 | 155,3 | 187,7 |
| Czernikowo | 115 | 149 | 67,4 | 87,3 | 129,6 |
| Lubicz | 134 | 201 | 126,7 | 190,1 | 150,0 |
| Łubianka | 114 | 126 | 135,8 | 149,1 | 109,8 |
| Łysomice | 135 | 175 | 106,5 | 138,1 | 129,6 |
| Obrowo | 123 | 183 | 75,7 | 112,8 | 149,1 |
| Wielka Nieszawka | 29 | 53 | 13,5 | 24,5 | 181,9 |
| Zławieś Wielka | 112 | 210 | 62,9 | 118,0 | 187,5 |
| Powiat toruński | 910,0 | 1 374,7 | 74,4 | 112,5 | 151,2 |

Źródło: Opracowanie własne (na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS w Warszawie).

W 2007 roku sytuacja uległa znaczącej poprawie, ponieważ długość sieci wodociągowej w powiecie wzrosła do 1374 km.

Ryc. 2. Długość sieci wodociągowej na obszarze powiatu toruńskiego.

The length of the water-supply system in the area of Toruń district.

W ujęciu gminnym najkrótszą siecią charakteryzowała się ponownie gmina Wielka Nieszawka (53 km), natomiast najdłuższą gmina Chełmża (278 km). Przyrost w długości sieci wodociągowej dla całego powiatu toruńskiego w okresie 1995 - 2007 wyniósł 151,2%. Charakteryzując poszczególne jednostki administracyjne można zauważyć, że największy przyrost odnotowano w Chełmży (187,7%) oraz w Złejwsi Wielkiej (187,5%), najmniejszy zaś w gminie wiejskiej Czernikowo i Łysomice (129,6%).

Aby dokładniej przeanalizować sieć wodociągową w niniejszym opracowaniu charakterystyce poddano również stan nasycenia tą siecią na jednostkę powierzchni. Otóż w 1995 roku średnie nasycenie dla powiatu wyniosło 74,4km/100km². W ujęciu gminnym najwyższą wartość posiadały gminy Łubianka i Lubicz, natomiast najniższą Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.

Ryc. 3. Gęstość sieci wodociągowej na obszarze powiatu toruńskiego.

Density of water-supply system in the area of Toruń district.

W 2007 roku wskaźnik gęstości dla całego powiatu toruńskiego wzrósł do 112,5 km/100km². Najwyższą wartość osiągnął w gminie Lubicz i Chełmża, najniższą zaś w gminach Wielka Nieszawka i Czernikowo.

Charakteryzując powiat jako całość można stwierdzić, że sieć wodociągowa jest tu jest dobrze rozwinięta. Powiat toruński znajduje się w ścisłej czołówce wśród innych powiatów województwa Kujawsko-Pomorskiego pod względem wyposażenia w sieć wodociągową. Gorzej wygląda sytuacja wewnątrz powiatu, ponieważ występuje tu duże zróżnicowanie przestrzenne w rozwoju sieci wodociągowej. Dla przykładu gmina Łubianka charakteryzuje się ponad 2-krotnie wyższą wartością aniżeli gmina Czernikowo. Najsłabiej sieć rozwinięta jest w gminie Wielka Nieszawka.

Kolejnym parametrem poddanym charakterystyce jest sieć kanalizacyjna. W 1995 roku długość tej sieci na badanym obszarze wyniosła zaledwie 33 km (tab.2.). Najdłuższą siecią odznaczały się gminy Łubianka oraz Łysomice, gdzie wartości oscylowały około 10 km. Pozostałe gminy posiadały po kilka kilometrów kanalizacji.

Tab. 2. Sieć kanalizacyjna powiatu toruńskiego.

Sewage system of Toruń district.

| Gminy | Długość sieci kanalizacyjnej w km | Gęstość sieci kanalizacyjnej w km/100km² | Dynamika długości sieci |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1995 | 2007 | 1995 | 2007 | 1995=100 |
| Chełmża | 2 | 23 | 1,2 | 12,9 | 1 049,6 |
| Czernikowo | 3 | 14 | 2,0 | 8,4 | 420,0 |
| Lubicz | 1 | 34 | 0,9 | 32,1 | 3 402,6 |
| Łubianka | 12 | 44 | 14,4 | 52,2 | 362,4 |
| Łysomice | 11 | 51 | 8,7 | 39,9 | 460,7 |
| Obrowo | 1 | 50 | 0,6 | 31,1 | 5 038,2 |
| Wielka Nieszawka | 1 | 64 | 0,5 | 29,5 | 6 372,0 |
| Zławieś Wielka | 1 | 76 | 0,5 | 42,7 | 8 445,1 |
| Powiat toruński | 32,6 | 356,0 | 2,7 | 29,1 | 1 090,8 |

Źródło: Opracowanie własne (na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS w Warszawie).

W 2007 roku sytuacja znacznie się zmieniła, ponieważ długość sieci kanalizacyjnej w powiecie wzrosła do 356 km. Najdłuższą siecią charakteryzowały się Zławieś Wielka i Wielka Nieszawka. Przyrost sieci kanalizacyjnej w powiecie toruńskim w analizowanym okresie był duży, bo ponad 10-krotny. Najmniejszy zanotowano w gminie Łubianka, najwyższy zaś w Złejwsi Wielkiej.

Ryc. 4. Długość sieci kanalizacyjnej na obszarze powiatu toruńskiego.

The length of the sewage system in the area of Toruń district.

Istotnym parametrem jest także wskaźnik gęstości sieci kanalizacyjnej. Na analizowanym obszarze w 1995 roku był on niewielki i wyniósł 2,7km/100km². Najwyższą gęstość posiadała gmina Łubianka i Łysomice. W pozostałych gminach nasycenie siecią kanalizacyjną było znikome. Sieć kanalizacyjną cechuje wysoka kapitałochłonność, stąd tak niski stopień zainwestowania w poszczególnych gminach.

Ryc. 5. Gęstość sieci kanalizacyjnej na obszarze powiatu toruńskiego.

Density of sewage system in the area of Toruń district.

W 2007 roku gęstość sieci kanalizacyjnej w powiecie wzrosła do prawie 30km/100km² i najwyższą odnotowano w Łubiance, natomiast najniższą w Czernikowie. 	Wzrost rozwoju sieci kanalizacyjnej wynika z faktu, iż do początku lat 90-tych społeczeństwo (w tym władze lokalne) traktowało inwestycje związane z kanalizacją jako element generujący duże środki finansowe, a nie jako zabezpieczenie przed dalszą degradacją środowiska, czy element podnoszący jakość życia. Sytuacja zaczęła ulegać poprawie pod koniec lat 90-tych. Zmieniło się nastawienie władz do tych inwestycji. Wzrosła świadomość ekologiczna mieszkańców. Duży wpływ na rozwój wszelkich inwestycji infrastrukturalnych miała zmiana podmiotu, który był odpowiedzialny za te inwestycje. Po roku 1990 przestała nim być władza szczebla krajowego na korzyść nowo powstałych samorządów terytorialnych. Inną kwestią były ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych.			Przy charakterystyce parametrów wodno-kanalizacyjnych ważnym wskaźnikiem jest także relacja długości sieci wodociągowej do kanalizacyjnej.

Tab. 3. Charakterystyka wybranych cech sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na			 analizowanym obszarze.

Characteristic of choosen features of water supply and sewage systems in analyzed 	     area.

| Gminy | Długość sieci wodociągowej na 1 km sieci kanalizacyjnej | Długość sieci wodociągowej na 1 km sieci kanalizacyjnej | Korzystający z sieci wodociągowej w % | Korzystający z sieci kanalizacyjnej w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1995 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Chełmża | 74,0 | 12,03 | 85,9 | 21,3 |
| Czernikowo | 38,3 | 10,39 | 87,0 | 27,3 |
| Lubicz | 134,0 | 5,93 | 85,0 | 23,8 |
| Łubianka | 9,4 | 2,86 | 88,9 | 42,0 |
| Łysomice | 12,3 | 3,46 | 87,2 | 33,1 |
| Obrowo | 123,0 | 3,63 | 81,1 | 25,2 |
| Wielka Nieszawka | 29,0 | 0,83 | 77,6 | 64,9 |
| Zławieś Wielka | 112,0 | 2,77 | 74,7 | 49,7 |
| Powiat toruński | 27,9 | 3,86 | 83,4 | 35,9 |

Źródło: Opracowanie własne (na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS w Warszawie).

Na początku badanego okresu długość sieci wodociągowej przypadająca na 1 km sieci kanalizacyjnej w powiecie toruńskim wyniosła około 28 km (tab.3.). W kilku gminach wyniosła ona ponad 100 km, co w pełni ukazywało ogromne niedoinwestowanie sieci kanalizacyjnej w ówczesnym czasie.

Ryc. 6 i 7. Długość sieci wodociągowej (w km) przypadająca na 1 km sieci kanalizacyjnej na	      obszarze powiatu toruńskiego.

The length of  the water supply system to one km of the sewage system of Toruń 	      district.

W 2007 roku relacje długości obu sieci znacznie się poprawiły. W powiecie toruńskim długość sieci wodociągowej przypadająca na 1 km sieci kanalizacyjnej zmalała do około 4 km. W porównaniu z 1995 rokiem relacje te zmalały ponad 7-krotnie. Należy uznać, że na tym obszarze zanotowano duży postęp w rozwoju szczególnie sieci kanalizacyjnej. Trzeba jednak dodać, że jest on ciągle niewystarczający, ponieważ w 2007 roku ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej stanowiła tylko 35% ogółu ludności zamieszkującej analizowany obszar. Porównując ten wskaźnik z średnią dla wszystkich gmin wiejskich województwa Kujawsko-Pomorskiego zauważa się, że jest on wyższy od średniego o około 10%, co uznać należy za dobrą prognozę przed dalszymi inwestycjami w zakresie sieci kanalizacyjnej. Korzystający z wodociągu sieciowego stanowili w tym czasie ponad 83% ogółu ludności i ten wskaźnik w odniesieniu do średniej dla województwa (81%) jest nieznacznie wyższy.

W celu ujednolicenia przyjętych wskaźników powyższe cechy poddane zostały procedurze normalizacji, co umożliwiło przedstawienie ich w formie jednego syntetycznego wskaźnika. Na podstawie średniej wartości znormalizowanej określono stopień zainwestowania infrastrukturalnego gmin oraz dokonano klasyfikacji poszczególnych jednostek przestrzennych. Wyodrębnione zostały cztery poziomy o bardzo niskim (poniżej -0,25δ), niskim (-0,25 - 0,00δ), średnim (0,00 – 0,25 δ) i wysokim (powyżej 0,25δ) stopniu rozwoju infrastruktury (tab.4.). Po przeanalizowaniu wszystkich danych można zaobserwować, że obszar powiatu toruńskiego podzielony został na dwie części tj. północną, w której poziom rozwoju infrastruktury znajduje się na wysokim i średnim poziomie (wyjątek stanowi gmina wiejska Chełmża) oraz południową, czyli tam gdzie infrastruktura jest słabo lub bardzo słabo rozwinięta.

Tab. 4. Charakterystyka gmin pod względem wyposażenia infrastrukturalnego.

Characteristic of communieties in respect of infrastructural endowment.

| Gminy | Wskaźnik Perkala | Ranga |
| --- | --- | --- |
| Chełmża | -0,28 | 7 |
| Czernikowo | -0,62 | 8 |
| Lubicz | 0,06 | 4 |
| Łubianka | 0,33 | 2 |
| Łysomice | 0,20 | 3 |
| Obrowo | -0,03 | 5 |
| Wielka Nieszawka | -0,21 | 6 |
| Zławieś Wielka | 0,54 | 1 |

Źródło: Opracowanie własne.

Część północną tworzą gminy bezpośrednio graniczące z miastem Toruń (za wyjątkiem gminy Łubianka), który jest bezsprzecznie głównym ośrodkiem determinującym rozwój i aktywizację tego regionu. Gminy te tworząc strefę podmiejską Torunia pełnią przede wszystkim funkcje mieszkaniowe. Na tym obszarze powstaje wiele nowych osiedli mieszkaniowych, które są uzbrajane m.in. w infrastrukturę komunalną. Oprócz funkcji mieszkaniowej gminy są miejscem różnych inwestycji przemysłowych. Takim przykładem może być gmina Łysomice, ponieważ na jej obszarze znajduje się Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, a swoją siedzibę maja tu firmy japońskie (np. Orion, Sharp, Sumika, Kimoto, itp.).

Ryc. 8. Poziom rozwoju infrastruktury w powiecie toruńskim.

Level of the infrastructure development in Toruń district.

Część południową tworzą gminy zlokalizowane w dalszej odległości o miasta Torunia (wyjątek stanowi Wielka Nieszawka). Wobec tego nie ma tu już tak silnego oddziaływania dużego ośrodka miejskiego na te obszary. Tereny te nie są tak atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów jak i dla samych mieszkańców Torunia. Funkcja mieszkaniowa rozwija się dużo wolniej niż w regionie północnym. Gminy te mają charakter typowo rolniczy.

Podsumowanie

Dokonując oceny stanu infrastruktury wodno - ściekowej na analizowanym obszarze należy stwierdzić, że w ujęciu gminnym występują tu znaczne dysproporcje w nasyceniu tymi elementami. Wyższym poziomem rozwoju infrastruktury charakteryzują się gminy sąsiadujące z miastem Toruń, natomiast słabiej zagospodarowane są tereny bardziej oddalone od ośrodka miejskiego. Największy postęp w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej dokonany został w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę z wodociągów zbiorczych. Wyraźnemu postępowi w dziedzinie zaopatrzenia ludności wsi powiatu w wodę nie odpowiada równoległy postęp w zakresie skanalizowania wsi. Utrzymuje się znaczna dysproporcja pomiędzy stanem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych. Rozwój sieci wodociągowej zawsze stał wyżej w hierarchii potrzeb ludności, natomiast inwestycje związane z kanalizacją postrzegane były przez społeczeństwo, jako dodatkowe obciążenie finansowe, a nie jako czynnik ograniczający degradację środowiska naturalnego (Piszczek, 2008). Z drugiej strony przedsięwzięcia infrastrukturalne, zwłaszcza kanalizacyjne cechuje bardzo wysoka kapitałochłonność i długi okres realizacji. Niskie dochody budżetów gminnych sprawiają, że te kosztowne inwestycje nie są realizowane, stąd ważne jest pozyskiwanie na te cele środków ze źródeł unijnych m. in. z funduszy strukturalnych. Niemniej jednak należy stwierdzić, że infrastruktura wodno - kanalizacyjna na analizowanym obszarze w okresie 1995-2007 uległa znacznemu rozwojowi. Przyrost sieci wodociągowej w powiecie toruńskim w badanym okresie wyniósł 153%, natomiast sieci kanalizacyjnej ponad 1000%. Zmniejszyła się także dysproporcja pomiędzy siecią wodociągową a kanalizacyjną. W 1995 roku na 1 km sieci kanalizacyjnej przypadało około 27 km sieci wodociągowej, natomiast w 2007 roku już tylko około 4 km. Również wskaźniki charakteryzujące ludność korzystającą z wodociągu sieciowego oraz kanalizacji są wyższe od średniej dla województwa, co może stanowić dobry prognostyk dla lat następnych.

Literatura

Brzozowska K., 2003, Problemy ocen efektywności inwestycji infrastrukturalnych, Folia 	              Univ. Agric. Stetin. Oeconomica 233, s. 519-530.

Czerna - Grykiel J., 2002, Infrastruktura na obszarach wiejskich, Prace naukowe AE we 	                     Wrocławiu, Agrobiznes 2002, nr 941, s. 169-173.

Kwapisz J., 2002, Ocena rozwoju wybranych elementów infrastruktury technicznej		       województwa śląskiego w latach 1995 do 2000, Inżynieria Rolnicza nr 3.

Piszczek S., 2008, Rozwój sieci wodno – kanalizacyjnej na obszarze Krajeńskiego Parku 	       Krajobrazowego, Dokumentacja Geograficzna nr 36, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 	       115 – 121.